## Slide 1: 14.1 Design of a Sequence Detector
Fig 14-1 Sequence Detector (finding ‘101’) to be Designed
X = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Z = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
(time: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15)
Search engine
Chat GPT
Notes: avian influenza virus

## Slide 2: 14.1 Design of a Sequence Detector
Fig 14-2 & 14-3 Formation of State Graph (finding ‘101’) (Mealy)
X = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Z = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
(time: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15)
Peace
Stand by
Alarm
Fire

## Slide 3: 14.1 Design of a Sequence Detector
Fig 14-4 Mealy State Graph for Sequence Detector (finding ‘101’)
X = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Z = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
(time: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15)

## Slide 4: 14.1 Design of a Sequence Detector
Table 14-1 State Table
Present state |  | Next State |  | Present Output | 
 |  | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X =1
S0 S1 S2 |  | S0 S2 S0 | S1 S1 S1 | 0 0 0 | 0 0 1
AB |  | A+ B+ |  | Z | 
 |  | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X =1
00 01 10 |  | 00 10 00 | 01 01 01 | 0 0 0 | 0 0 1
Table 14-2 Transition Table with State Assignment (D-FFs)

## Slide 5: 14.1 Design of a Sequence Detector
Maps for the next states A+ and B+ and the output function Z

## Slide 6: 14.1 Design of a Sequence Detector
K-Maps from the State tables
AB |  | A+ B+ |  | Z | 
 |  | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X =1
00 01 10 |  | 00 10 00 | 01 01 01 | 0 0 0 | 0 0 1

## Slide 7: 14.1 Design of a Sequence Detector
Fig 14-5 Final Circuit

## Slide 8: 14.1 Design of a Sequence Detector
Moore Machine Design Process ‘101’
X = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Z = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
(time: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15)
Peace
Stand by
Alarm
Fire

## Slide 9: 14.1 Design of a Sequence Detector
Fig 14-6 Moore State Graph for Sequence ‘101’ Detector
X = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Z = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
(time: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15)
Each state includes output.
That’s why Moore type has one more state (S3)

## Slide 10: 14.1 Design of a Sequence Detector
Table 14-3 State Table
Present state | Next State X = 0 X = 1 | Present Output (Z)
S0 S1 S2 S3 | S0 S2 S0 S2 S1 S1 S3 S1 | 0 0 0 1
Table 14-4 Transition Table with State assignment
AB | A+ B+ X = 0 X = 1 |  | Z
00 01 10 11 | 00 10 00 10 | 01 01 11 01 | 0 0 0 1
Current state S AB | Next state+ X=0 X=1 | A+ B+ X=0 X=1 | Output Z
S0 00 | S0 S1 | 00 01 | 0
S1 01 | S2 S1 | 01 | 0
S2 10 | S0 S3 | 00 11 | 0
S3 11 | S2 S1 | 10 01 | 1

## Slide 11: 14.1 Design of a Sequence Detector
Current state S AB | Next state+ X=0 X=1 | A+ B+ X=0 X=1 | Output Z
S0 00 | S0 S1 | 00 01 | 0
S1 01 | S2 S1 | 01 | 0
S2 10 | S0 S3 | 00 11 | 0
S3 11 | S2 S1 | 10 01 | 1
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 1 | 0
11 | 1 | 0
10 | 0 | 1
K-map for D-FF
DA
DB
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 0 | 1
11 | 0 | 1
10 | 0 | 1
Z
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 0
11 | 1 | 1
10 | 0 | 0

## Slide 12: 14.1 Design of a Sequence Detector
Present state | Next State X = 0 X = 1 | Present Output (Z)
S0 S1 S2 S3 | S0 S2 S0 S2 S1 S1 S3 S1 | 0 0 0 1
AB | A+ B+ X = 0 X = 1 |  | Z
00 01 10 11 | 00 10 00 10 | 01 01 11 01 | 0 0 0 1
Current state S AB | Next state+ X=0 X=1 | A+ B+ X=0 X=1 | Output Z | TATB X=0 X=1
S0 00 | S0 S1 | 00 01 | 0 | 00 01
S1 01 | S2 S1 | 01 | 0 | 00
S2 10 | S0 S3 | 00 11 | 0 | 01
S3 11 | S2 S1 | 10 01 | 1 | 01 10
Q | Q+ | T
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
T-FF E-Table
‘101’ SD w/ Mealy & T-FFs

## Slide 13: 14.1 Design of a Sequence Detector
Current state S AB | Next state+ X=0 X=1 | A+ B+ X=0 X=1 | Output Z | TATB X=0 X=1
S0 00 | S0 S1 | 00 01 | 0 | 00 01
S1 01 | S2 S1 | 01 | 0 | 00
S2 10 | S0 S3 | 00 11 | 0 | 01
S3 11 | S2 S1 | 10 01 | 1 | 01 10
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 1 | 0
11 | 1 | 1
10 | 0 | 0
K-map for T-FF
TA
TB
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 1 | 0
11 | 1 | 0
10 | 0 | 1
Z
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 0
11 | 1 | 1
10 | 0 | 0